## Slide 1: 红外线列基片驱动与响应特性测试系统
旷锦昊
2022.4.27

## Slide 2: 目录
项目背景：什么是红外相机？红外相机应用在什么领域
项目技术指标：甲方的需求指标
新手入门指南 1.软件使用 2.工程理解 3.bug调试 4.阶段性成果

## Slide 3: 红外探测器
线列红外探测器
线列焦平面 + 可转动反射镜面
反射镜面以一个锯齿波驱动进行转动，大概100ms采集一帧图像
最终经过时间轴，上位机的图像拼接，可以形成一个完整的1024X1280的红外图像
焦平面阵列红外探测器
640X512是最经典实用的一款焦平面阵列红外探测器
不同于可见光相机的通用性可以将整个电路集成到一块芯片中，红外相机电路由于更加专业因此需要设计专门的电路

## Slide 4: 项目背景
应用于星载或者机载的红外遥感系统
线列探测器搭载在移动的物体上

## Slide 5: 项目技术指标
红外线列基片响应特性测试系统用于测试红外1024X6探测器在不同偏置电压、供电和时序驱动下，成像性能的随变特性
并能根据成像环境，适配不同焦距光学镜头及摆扫系统，模拟推扫式成像过程完成实物场景的成像、采集、显示、校正与存储

## Slide 6: 项目技术指标
产生探测器供电、偏置电压以及驱动时序
可实现调整供电、偏置电压以及驱动时序
采集探测视频输出
驱动制冷机，调整基片工作温度
自校图像输出（黑白棋盘格）
非均匀性校正
适配100mm焦距光学镜头及摆扫系统，进行室外红外推扫成像

## Slide 7: 硬件电路设计思想
https://hdlbits.01xz.net/wiki/Main_Page

## Slide 8: 硬件电路设计思维
1.Verilog代码开发
电路设计意识
不同的电路如何用Verilog去描述
EDA工具在仿真、综合、实现的时候如何对所编写的Verilog代码进行处理
满足这三点才能拥有较高的Verilog编程水平

## Slide 9: 硬件电路设计
2.硬件电路设计思维的核心：数据通路+逻辑控制
Datapath + Control Logic
定义：数据从一个电路系统的输入端输入，经由各个通路完成各种处理后，最终从电路系统的输出端传输出来。电路系统中这些数据流经的通路就是数据通路。
理解1：实现了数据通路，就会一直在那里，没有实现就一直不存在
理解2：电路设计方案中使用电路结构图而不是流程图，电路结构图主要被用来刻画数据通路

## Slide 10: 硬件电路设计
Design hint: When designing circuits, one often has to think of the problem "backwards", starting from the outputs then working backwards towards the inputs. This is often the opposite of how one would think about a (sequential, imperative) programming problem, where one would look at the inputs first then decide on an action (or output). For sequential programs, one would often think "If (inputs are ___ ) then (output should be ___ )". On the other hand, hardware designers often think "The (output should be ___ ) when (inputs are ___ )".
https://hdlbits.01xz.net/wiki/Ringer

## Slide 11: 思考项目设计
模拟电路部分：读出电路设计
光伏二极管的输入级，六个像元组成一个TDI通道（时间延迟积分），每64个通道对应一个多路选择器，最大输出为1024个通道

## Slide 12: 思考项目设计
数字电路部分
数据通路+逻辑控制
数据通路保证基本的红外成像、数据采集、图像显示
逻辑控制保证实时调整供电，偏置电压和时序驱动，控制一些算法模块的开启和关闭
给出时钟信号

## Slide 13: 工作环境
OS：Win7
EDA：Quartus13.1，NIOS13.1
测温芯片：ADS1110
电压芯片：AD5625，AD5627
采样芯片：AD9240

## Slide 14: 芯片功能
AD5625 AD5627都是DA芯片，以I2C接口与FPGA连接
数模转换芯片，将存在flash中的值对应转化为模拟电压值输出
ADS1110读取温度芯片，以I2C接口与FPGA连接，I2C两根线，分别是SCL和SDA，在硬件设计中会设定好芯片的地址，在逻辑操作中软核CPU会通过I2C接口在对应地址去读数据
AD9240采样芯片，需要FPGA内部提供时钟，提供ADCLK来控制采样的时序

## Slide 15: 如何阅读芯片手册-芯片手册结构
1.FEATURES_特性
2.GENERAL DESCRIPTION_概况
3.ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS_损坏指标
4.Specifications_指标
5.PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS_引脚和功能描述
6.TERMINOLOGY_术语（非必须）
7.THEORY OF OPERATION_操作理论 （通常包含内部寄存器或协议说明）
8.APPLICATIONS_应用信息
9.PACKAGE & ORDER_封装和订购信息

## Slide 16: 阅读芯片手册
对于第一项内部寄存器或协议说明，对于电源芯片来说没有这项说明，但是在一些信号处理，音频处理芯片中会有这些接口，会有相应说明
对于程序开发者来说，只需要精读标黑的部分
Resistor寄存器
Internal Reference External Reference内部参考电压和外部参考电压
Serial Interface串口
Write Operation Read Operation芯片的写操作和读操作

## Slide 17: 现场看一下5625的芯片手册
FPGA工程/AD芯片手册/AD5625R.pdf