## Slide 1: Quartus软件操作
2022.3.23
旷锦昊

## Slide 2: 更新模块接口
.V文件中修改输入和输出的接口
在.V文件的页面下，选择file -> create/update -> creat symbol file for current file
回到bdf文件，右键点击模块，选择update symbol or block，选择第一项，成功更新bdf模块接口
有时候在更新时没找到文件，可能是路径的问题，这时候我们要做的是双击空白处找到源文件直接添加进来
双击bdf文件空白处，输入output，选择输出的引脚，输出的引脚可以与模块的接口连接在一起

## Slide 3: 工程移植方法
复制原工程命名一个新名字
修改芯片型号-project右键
修改NIOS文件路径-重新编译通过ctrl+B
修改TCL引脚
Quarts工程complier整个工程
上硬件

## Slide 4: 工程移植方法-NIOS
修改 creat-this-bsp 和 settings.bsp 文件中的路径
一共修改三处 SopcDesignFile 绝对路径，两文件中有三个，注意有一个路径包含了software
右键 bspProject->NiosII->Generate BSP 每一次修改路径或者引脚时都需要更新bsp
Ctrl+b 运行文件不报错，完成
上述操作都是在eclipse中进行

## Slide 5: 工程移植方法-Tcl引脚
删除原引脚设置 选择PinPlanner左边一个图标AssignmentEditor，ctrl+a选择所有引脚，右键选择delet删除全部引脚
添加Tcl文件新引脚 Tools->TclScripts 选中project中的tcl文件，点击run
出现excuted表示成功
开始编译