## Slide 1: 1024X6串口调试
2022.5.23
旷锦昊

## Slide 2: 串口通信
Uart串口通信：

## Slide 3: 1 原工程UART模块正常工作
波特率115200 计算是baud*115200 = CPU_Frequency
值得注意的是UART串口是在platform designer（原QSYS）中定义的IP核，设置时可以设置波特率为115200，不可修改，这样在之后的软件部分代码中波特率就无需继续调整
选择使用COM2串口进行工作

## Slide 4: 2.在原工程的基础上添加功能
假设还是传输两位参数---之后需要修改为传输四位参数
mainWorks.c：修改指令工作函数，并将相应参数进行对应的功能
mainWorks.h：添加对应的函数名称
Global.h：修改上位机指令集，将1字节的指令代码写入define中
systemStates.c：initSystemState中初始化workindex代指的函数
System_settings.c：添加需要修改的参数

## Slide 5: 3.指令分类
A.FPA前端参数控制：FPA积分时间、相位、扫描方向的调整和帧频的选择
B.算法逻辑模块控制：开关算法逻辑模块，几何校正参数设定
C.数据表的更新和修改：盲元、校正设置
D.FPA后端参数控制：电压值设定，GPOL电压设定

## Slide 6: 4.参考资料
找一本讲NIOS的PDF，里面一定会讲串口部分实验demo
串口 hello led 几个实验并称最NIOS最经典的几组实验
NIOS II奇幻漂流

## Slide 7: 5.NIOS编译问题
如果NIOS编译出错，就无法生成ELF文件
Symbol resolved：出现问题无需关注，暂且认为是软件的bug
切换编译结果界面，发现问题出在rom_on_chip overflow3K了，着代表在生成硬件CPU中rom分配的空间不够
Solution：在design platform中将rom的空间分配更大，重新生成CPU后加载到工程中
1.65535->65536*2-1=131071 之后发现代码已经无法下载到板子中
2. 65535->72000 成功解决bug

## Slide 8: 6.调节串口指令出现bug
1.可以收到串口的数据，但是数据value是错误的，通过debug方式查看buff中的值可得到上述观测结论。先检测波特率，如果波特率不对，可以读出数据但是无法得到正确的数据值
2.操作串口，

## Slide 9: 中断-要点
1.什么是中断
2.中断开关（使能） //门开着，快递员随时进来
3.中断的触发 //快递员进来叫我名字
4.中断处理函数 //我去签收快递，可能把门关上
5.中断的注册 //提前学习，了解快递流程

## Slide 10: 中断特点
处理事务及时
带来一定的资源开销：CPU正在执行一个程序，中断到来时CPU将现在的工作全部压入堆栈中 ，然后进行中断的处理，待处理完成之后将堆栈中的数据读出来，这个过程会造成格外的资源开销（时间和算力上）